## Slide 1
Exkurs LoRaWAN und Low Power Betrieb

## Slide 2: Was ist LoRaWAN
Unterscheide die Begriffe:
  Lora: leitungsloses (Funk-) Übertragungsverfahren (physical layer=physikalische Übertragung)
  LoRaWAN: Low-Power-Wireless-Netzprotokoll auf der Ebene der Vermittlungsschicht (network layer)
Quelle
  https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network
Notes: https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network#LoRa

## Slide 3: Lora
Physical layer
Proprietäres und patentiertes Verfahren (Semtech)
Asymmetrisch
  Uplink (Endgerät -> Gateway) ist optimiert für Energieeffizienz (low-power) und hohe Reichweite
    Bis 2 km Stadt und bis 40 km Land, Gebäudedurchdrinung möglich, auch im Keller verwendbar
    Strombedarf 10 mA im Betriebs- und 100 nA im Ruhemodus => Batteriebetrieb für Monate oder sogar Jahre möglich
    Niedrige Datenrate (!): 292 bit/s bis 50 kbit/s => nicht für Bilder, Videos etc. geeignet
  Downlink möglich geht aber auf Kosten der Energieeffizienz (Adaptive data rate)
Rate Limiting beachten!!! Zum Beispiel nur alle 5 Minuten 51 Bytes
  Nicht für Echtzeitanwendungen geeignet !!!
Niedriger Frequenzbereich – niedrige Energie nötig:
  in Europa 433,05 bis 434,79 MHz (und von 863 bis 870 MHz)

## Slide 4: LoRaWAN
Vermittlungsschicht
Spezifikation der LoRa Alliance
Open-Source
Viele Privatpersonen und Institutionen betreiben „öffentliche“ LoRaWan Gateways, die es erlauben, eigene Endgeräte mit TheThingsNetwork (TTN) zu verbinden
  https://www.thethingsnetwork.org
Die Arduino IoT Cloud unterstützt bestimmt LoRaWan Endgeräte und integriert sich hierzu mit TTN
Bewertung LoRaWAN:
  Legale, „kostenlose“ Funkübertragungstechnik in öffentlichen Netzen
  niedrige Datenraten
  große Reichweite (in Deutschland quasi flächendeckend verfügbar - auch außerhalb des eigenen WLAN)
  niedriger Energieverbrauch

## Slide 5: Kommunikationsweg vom Endgerät zum Netz
Arduino IOT Cloud
TheThingsNetwork (TTN)

## Slide 6: Rate Limiting, Duty Cycle und "fair access policy"
Es gibt nur wenige Frequenzen und es ist ein öffentliches Netz  jeder darf nur einen Bruchteil (z.B. 1 % ) der Bandbreite benutzen
Du als Maker bist dafür verantwortlich, das Rate Limiting einzuhalten!
  Regeln sind komplex: https://lora-developers.semtech.com/documentation/tech-papers-and-guides/the-book/packet-size-considerations
Faustregel: du kannst alle 5 Minuten ca 3 float Meßwerte übertragen (dazu kommt der Overhead der Arduino IoT Cloud CBOR Codierung)
Wenn du mehr Werte hast teilst du sie auf mehrere Nachrichten auf
Notes: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/
https://lora-developers.semtech.com/documentation/tech-papers-and-guides/the-book/packet-size-considerations
https://create.arduino.cc/projecthub/andreas_waldherr/mkr-wan-1310-iot-operating-at-0-92ma-879793
Duty Cycle Regeln in Europa: ETSI section 7.2.3 of the ETSI EN300.220 standard

## Slide 7: Arduino IoT Cloud und LoRaWan

## Slide 8: TheThingsNetwork (TTN) Integration
Beim Registrieren des ersten LoRaWan Device in der Arduino IoT Cloud wird automatisch ein Konto in TTN eröffnet, welches fest mit der Arduino Cloud verknüpft ist
Abdeckung: https://www.thethingsnetwork.org/map
Von dieser Seite https://cloud.arduino.cc/home/ erreichbar

## Slide 9: TTN dashboard
Im The Things Network dashboard sind die LoRaWAN messages sichtbar
Die Nutzdaten sind CBOR codiert
  CBOR (RFC 8949 Concise Binary Object Representation)
  https://cbor.me
  https://cbor.io
  https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8949.html

## Slide 10: CBOR (RFC 8949 Concise Binary Object Representation)
https://cbor.me
https://cbor.io
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8949.html

## Slide 11: CBOR Beispiel
9FA2000402FA42340000A2000302FA41AC0000A20001021902DAFF
[{0: 4, 2: 45.0}, {0: 3, 2: 21.5}, {0: 1, 2: 730}]

## Slide 12: Fehlermeldungen bei Nichteinhaltung der Duty Cycles
Im Sketch: setDebugMessageLevel(4);
Zuviele Daten in einem Paket:
  Message length is bigger than max LoRa packet!
Zu schnell hintereinander gesendet:
  LoRa chip is busy (LORA_ERROR_BUSY)
Quelle: https://create.arduino.cc/projecthub/andreas_waldherr/mkr-wan-1310-iot-operating-at-0-92ma-879793

## Slide 13: Low-Power-Betrieb
Moderne Micro-controller können sich schlafen legen, um Energie zu sparen
Es gibt verschiedene Low-Power-Zustände, die unterschiedlich viel Strom brauchen
Manchmal reicht es, einzelne Komponenten (Wifi, Bluetooth, LED etc. abzuschalten)
Bei Batteriebetrieb muss man aber oft maximale Maßnahmen ergreifen, um eine Betriebsdauer von Wochen und Monaten mit einer Ladung zu erreichen
LoraWAN erlaubt sowieso nur alle paar Minuten eine Nachricht und paßt damit gut zu Low-Power Betrieb
   zwischen den Nachrichten legen wir uns einfach schlafen
  Beispielanwendung: Wetterstation
 Die Bibliothek der Arduino IoT Cloud verliert die Verbindung wenn wir uns schlafen legen und ist nicht (gut) für Low-Power-Betrieb optimiert
  https://forum.arduino.cc/t/mkr-wifi-1010-cloud-low-power/923735
  https://github.com/arduino-libraries/ArduinoIoTCloud/issues/147

## Slide 14: Low Power Notlösung mit Arduino MKR 1310 WAN und Arduino IoT Cloud
Wir verwenden die Adafruit Sleepy Dog Library
Ziel ist: alle 15 Minuten aufwachen und eine Nachricht schicken:
  Wir gehen die maximale Zeit in den Standby mode (16,5 Sekunden bei MKR WAN 1310)
  Das ganze machen wir 52 mal (das ergibt gut 14 Minuten - die restliche Zeit bauen wir die Verbindung zur IoT Cloud auf, messen und senden)
  Danach starten wir den Microcontroller neu und alles beginnt von vorn

## Slide 16: Batteriebetrieb
Manche Microcontroller haben Batterieanschluss und Lademanagement
MKR WAN 1310 unterstützt 3,7 V Lipo Akkus
  LiPo Anschluss: jst ph 2.0 - auf Polung achten, rot ist plus

## Slide 17: Beispiel eines Entladungsvorgangs
Spannung schwankt zwischen ca. 4,2 V (voll) und bei 3,5 V sollten wir laden

## Slide 18: Batterieladezustand im Arduino messen mit Spannungsteiler
Es ist sinnvoll, den Batterieladezustand zu erfassen und mit zu übertragen
Dies erlaubt uns eine Nachricht zu schicken, wenn die Batterie geladen werden muss
Um die Batterielebenszeit zu verlängern sollte man mindestens einmal im Quartal laden
Zum Messen des Batterieladestands können wir einen Spannungsteiler verwenden
  https://create.arduino.cc/projecthub/andreas_waldherr/mkr-wan-1310-iot-operating-at-0-92ma-879793?ref=user&ref_id=1515009&offset=0

## Slide 19
Arduino MKR WAN 1310
https://store.arduino.cc/products/arduino-mkr-wan-1310

## Slide 20
Gnd
Batt + 3,7V

## Slide 21
1:1 voltage divider using two 1MOhm resistors to measure battery voltage (Analog input A1)

## Slide 24: Beispiel – Registrierung eines LoRaWAN Device

## Slide 25
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequencies-by-country/
Notes: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequencies-by-country/

## Slide 30: Attribution und Quellen
Diese Folien wurden von Peter Bendel erstellt.
Für eigene Inhalte gilt die Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
Lizenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ich habe folgende Quellen verwendet
https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/
https://lora-developers.semtech.com/documentation/tech-papers-and-guides/the-book/packet-size-considerations
https://create.arduino.cc/projecthub/andreas_waldherr/mkr-wan-1310-iot-operating-at-0-92ma-879793
https://github.com/arduino-libraries/ArduinoIoTCloud/issues/147
https://create.arduino.cc/editor/andreas_waldherr/9612677b-9e10-4991-8cd9-d4b30560aec3/preview
MKR WAN 1310 IoT - operating at 0, 92mA - Arduino Project Hub
https://create.arduino.cc/projecthub/andreas_waldherr/mkr-wan-1310-iot-operating-at-0-92ma-879793?ref=user&ref_id=1515009&offset=0
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequencies-by-country/